# CARSOFT    DİYAGNOZ  / TEST

# PROGRAMI   KULLANIM   KLAVUZU

© Ali Kayacan

Bu kılavuz bilgi amaçlı olup, Profesyonel Kullanıcılar için hazırlanmıştır.

Hatalı ve Yanlış kullanımlardan dolayı oluşabilecek sorun ve arızaları engellemek için Mercedes Orijinal el kitapları doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

# Test Programı Ana Menüsü :

# Kablo Tipi Seçimi :

# Arıza Tesbiti İçin Dijital / Sayısal Test / Diyagnoz

# (Genel / Tek Tek) :

Arıza Kaydı Silme / Lamba Söndürme :

Eski Araçların Analog Testi :

Analog Arıza Kayıtları Silme Menüsü :

Özel Fonksiyonlar, Canlı Değerler, Kodlama :

Birdahaki Servis Zamanını Ayarlama / Belirleme :

Sıfırlanan Servis Zamanında Ayarlama Yapılması için kullanulır.

ME  MOTOR – CANLI DEĞERLER :

MSM  MOTOR  CANLI  DEĞERLERİ :

CDI Motor Canlı Değerleri :

CDI Enjektör Testi :

EGS Otomatik/Etektronik Şanzuman Canlı Değerleri :

Kontrol  Ünitesi  Kodlama  İşlemleri :

ME Motor Ünitesi Kodlama :

AIRBAG/Hava Yastığı Kontrol Ünitesi Kodlama :

# Text boxes

# TEST  PROGRAMINA GİRİŞ

## EXIT  :  ÇIKIŞ

Pin Setup:Bağlantı Kabloları Tablosu

Help : Yardım,      Vehicles : Araçlar

Çıkan Arıza Mesajlarını Yazıcıdan

Bastırabilirsin

Araç Arıza Mesajlarını Daha Sonra Tekrar Görmek İçin Kaydedebilirsin

Dijitaj / Sayısal Test Menüsü

Dijitaj / Sayısal Arıza Silme Menüsü

Analog Test Menüsü

Analog Arıza Silme Menüsü

Özel Fonsiyonlar Özellikler

Komple Test,

Aracın Tamamına ÖZET Test Yapar ve Nerelerinde Arıza Olduğunu Gösterir

Özet Test de Belirtilen Arızalar İçin Tek Tek DETAY Test Yapılır,

Mesela ABS deki Arızaları Görmek İçin ABS Seçilir

Arıza Kayıtlarını Silmek İçin  İçin, Tek Tek İlgili Beyinlerde Arıza kayıtları Silinir,

Mesela ABS deki Arızaları Silmek İçin ABS Seçilir

Analog Arıza Kayıtlarını Silmek Önce Doğru Test Kablosu Bağlantısı Yapılır, ve Tek Tek İlgili Beyinler Silinir,

Mesela ABS deki Arızaları Silmek İçin ABS Seçilir

Özet Testde Belirtilen Arızaları Bulmak İçin Önce Doğru Test Kablosu Bağlantısı Yapılır,  ve  Tek Tek DETAY Test Yapılır,

Mesela ABS deki Arızaları Görmek İçin ABS Seçilir

Servis Zamanı Sıfırlama,

Birdahaki Servis Zamanını Belirleme

ME, MSM, CDI Motorlar İçin ve EGS Şanzıman İçin CANLI DEĞERLER

Beyin Kodlama

Yapılmış Olan EGS Adaptasyonunun Sıfırlanması - Silinmesi

Birdahaki Servis Zamanını Belirlemek için   +500km ve

-500km ile kilometreyi azalt veya arttır

Birdahaki Servis Zamanını Ayarla

CANLI DEĞERLERİ Göstermeye Başla

Motor Devir Hızı

Motor Yağ Sıcaklığı

Soğutma Suyu Sıcaklığı

Giriş Havası Sıcaklığı

Akü Voltajı

Hava Akışı/Debisi

HFM Voltajı

Boğaz Klapesi Açısı

Bir Önceki Sayfa

Bir Sonraki Sayfa

Gaz Pedalı Pozisyon Sinyali 2

Gaz Pedalı Pozisyon Sinyali 1

Boğaz Klapesi Kumanda Mekanizması Sinyali 2

Boğaz Klapesi Kumanda Mekanizması Sinyali 1

Emme Manifold Sensörü

Kam Mili Hal Sensörü

Enjeksiyon Süresi SAĞ

Enjeksiyon Süresi SOL

Boğaz Klapesi Açısı

Rölanti Hızı Algılama

Tam Gaz Algılama

Emme Manifold Sensörü

SAĞ Lambda KAT dan Önce

SOL Lambda KAT dan Önce

SAĞ Oksijen Sensörü KAT dan Önce

SOL Oksijen Sensörü KAT dan Önce

Oksijen Sensörü ISITICI KAT dan Önce

Oksijen Sensörü ISITICI KAT dan Sonra

SOL Oksijen Sensörü KAT dan Sonra

SAĞ Oksijen Sensörü KAT dan Sonra

SOL Lambda KAT dan Sonra

SAĞ Lambda KAT dan Sonra

Akü Voltajı

Giriş Havası Sıcaklığı

Soğutma Suyu Sıcaklığı

Motor Yağ Sıcaklığı

Motor Devir Hızı

CANLI DEĞERLERİ Göstermeye Başla

Giriş Havası Sıcaklığı

Motor Devir Hızı

Giriş Havası Sıcaklığı

Motor Devir Hızı

Bir Sonraki Sayfa

Bir Önceki Sayfa

Boğaz Klapesi Açısı

HFM Voltajı

Hava Akışı/Debisi

Boğaz Klapesi Kumanda Mekanizması Sinyali 1

Boğaz Klapesi Kumanda Mekanizması Sinyali 2

Gaz Pedalı Pozisyon Sinyali 1

Gaz Pedalı Pozisyon Sinyali 2

Ateşleme Açısı

Motor Yükü

Motor Torku

Enjeksiyon Zamanlaması

Motor Torku

Oksijen Sensörü KAT dan Önce

Lambda KAT dan Önce

Lambda KAT dan Önce

Gaz Kesildiğinde Yakıt Kesme

Hava Akışı/Debisi

Tam Gaz Algılama

Rölanti Hızı Algılama

Boğaz Klapesi Açısı

MOTOR Torku

Giriş Havası Sıcaklığı

Soğutma Suyu Sıcaklığı

Motor Devir Hızı

CANLI DEĞERLERİ Göstermeye Başla

MOTOR Torku

Enjeksiyon Basıncı

Araç Hızı

Boğaz Klapesi Pozisyonu

Mevcut Üniteden Kodlamayı OKU.

Yeni Ünitesi Takıldıktan Sonra Kodlamayı YAP.

Yeni Ünite Takıldıktan Sonra Kodlamayı YAP.

Mevcut Üniteden Kodlamayı OKU.

Yeni Ünite Kodlaması

Mevcut Ünitenin Kodlamasının DEĞİŞİMİ

38 li (yuvarlak) veya 16 lı (yeni tip) Kablo Seçimi

16 lı Soketli (yeni tip) Kablo Seçimi

CDI Enjektör

Testi

MOTOR Devir Hızı

Türbin Devir Hızı

Çıkış Devir Hızı

Sağ Arka Tekerlek Hızı Sensörü

Sol Arka Tekerlek Hızı Sensörü

Vites Kolu Pozisyonu

Hedef, Bir Sonraki Vites

Mevcut Vites

ASK Rölesi/Siviçi

P/R Kilitleme Valfı

Motor Devir Hızı

Gaz Pedalı Pozisyonu

Roketleme Siviçi

Araç Hızı

Program Seçme Siviçi

Motor Devir Hızı

Motor Momenti

Giriş Momenti

Kaydırma Momenti

Acil Durum Programı

1 – Kodlamayı Okut

2 – Kontağı Kapa

3 – Modülü Değiştir

4 – Kontağı Aç

5 – Yeni Modüle Kodlamayı Yazdır

1 – Kodlamayı Okut

2 – Kontağı Kapa

3 – Modülü Değiştir

4 – Kontağı Aç

5 – Yeni Modüle Kodlamayı Yazdır

Airbag / Hava Yastığı Modüllerini Devreye Sok Devre Dışı Bırak

Motor Devir Hızı

Düzeltme Silindiri 1

Düzeltme Silindiri 2

Düzeltme Silindiri 3

Düzeltme Silindiri 4

Düzeltme Silindiri 5

Düzeltme Silindiri 6

Gerçek Enjeksiyon Miktarı

Soğutucu Sıcaklığı

Common Rail Basıncı

Düzeltme Silindir 4

Düzeltme Silindir 3

Düzeltme Silindir 2

Düzeltme Silindir 1

Motor Devir Hızı

Herbir Enjektör için Enjeksiyon Miktarı